AGULHA DESCARTÁVEL – marca UNIT

Procedência : NACIONAL

Agulha tipo TRU-CUT – SEMI-AUTOMÁTICA

Agulha para biópsia de TECIDOS MOLES – Cod. TC-S1

Registro no MS : 10287070058

- Tamanho da Amostra = 19 mm (aproximadamente)

| Diâmetro | COMPRIMENTO |
| --- | --- |
| Gauge | mm | 10 cm | 16 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm |
| 12G | 2.8 | TC-S1 12/10 | TC-S1 12/16 | TC-S1 12/20 |  |  |
| 14G | 2.0 | TC-S1 14/10 | TC-S1 14/16 | TC-S1 14/20 | - | - |
| 16G | 1.6 | TC-S1 16/10 | TC-S1 16/16 | TC-S1 16/20 | - | - |
| 18G | 1.2 | TC-S1 18/10 | TC-S1 18/16 | TC-S1 18/20 | TC-S1 18/25 | TC-S1 18/30 |
| 20G | 0.9 | - | TC-S1 20/16 | - | - | - |
| Indicação | Mama | Fígado – Rim – Próstata – Abdômen |

- Agulha semi-automática é conhecida como tipo “TESOURINHA”

- Agulha tipo TRU-CUT é também chamada de tipo “GUILHOTINA”

DESCRITIVO da AGULHA: Agulha tipo tru-cut semi-automática, DESCARTÁVEL, para biópsia de tecidos moles. A cânula, o mandril e as molas internas são confeccionados em aço inoxidável A.I.S.I. 304 e a estrutura de policarbonato grau médico. A agulha é composta de uma cânula externa centimetrada e com a ponta biselada; de um mandril biselado e com rebaixo de aproximadamente 20 milímetros em sua extremidade distal, para alojar o material coletado. Embalagem individual com os dados de identificação, procedência, número do lote e número do RMS, conforme a legislação vigente.